ТЕНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на обществена поръчка с предмет „Доставка, внедряване и гаранционно обслужване на нова верификационна и онкологична информационна система в Клиника по лъчева терапия на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД”

| Възложител: УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД |
| --- |
| Предмет | Вид на актива (доставката) | Технически параметри, характеристики на доставката | Eдиница мярка | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подмяна на съществуващата Верификационна и Онкологична Информационна система | Подмяна на съществуващата Верификационна и Онкологична Информационна система на Клиниката по Лъчелечение - Lantis Version 6.10 H4. | брой | 1 |
|  |  | 1.1. Работни компютърни станции съдържащи следните модули: | брой | 8 |
|  |  | 1.1.1. Модул за въвеждане на административните данни за пациента. |  |  |
|  |  | 1.1.2. Модул за въвеждане и съхранение на диагностични данни за пациента. |  |  |
|  |  | 1.1.3. Модул за приемане и съхранение на данните за лъчелечението на пациента т.е. всички параметри за облъчване, характеризиращи дозиметричния план, лъчевите снопове, стойностите на отделните параметри на терапевтичната уредба и стойностите на параметрите на пациентната маса. |  |  |
|  |  | 1.1.4. Модул за определяне на графика за работа на уредбите за лъчелечение, помощните диагностични уредби и на персонала. |  |  |
|  |  | 1.1.5. Модул, съхраняващ данните за облъчването на всеки пациент и информация за служителите назначили, одобрили и изпълнили терапевтичното задание. |  |  |
|  |  | 1.1.6. Модул за сортиране и оценка на клиничните резултати по диагностични, демографски и статистически показатели |  |  |
|  |  | 1.1.7. Системата трябва да има възможност за архивиране на данните на външен носител. |  |  |
|  |  | 1.1.8. Dicom и Dicom RT съвместимост с планиращите системи в Отделението по лъчелечение, диагностичните и терапевтичните уредби и болничната информационна система. |  |  |
|  |  | 1.1.9. Верификационна и Онкологична Информационна система трябва да осигури поддръжка и свързаност със следното оборудване в отделението: съществуващият в отделението линеен ускорител Siemens Primus MID, съществуващата роботизирана система за стереотактична радиохирургия CyberKnife® М6 и съществуващата Административно-верификационна система - локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация - Mosaiq version 2.60. |  |  |
|  |  | 1.1.9.1. При необходимост софтуерен и хардуерен ъпгрейд на съществуващият в отделението линеен ускорител Siemens Primus MID, за да се осигури поддръжка и свързаност с новата Верификационната и Онкологична Информационна система. |  |  |
|  |  | 1.1.10. Трябва да се запази достъпа до картоните на пациентите, които се съхраняват в Lantis Version 6.10 H4. Старите пациентни данни трябва да бъдат мигрирани / прехвърлени в новата база данни на предлаганата Верификационна и Онкологична Информационна система . |  |  |
|  |  | 1.1.11. Технологично оборудване, необходимо за въвеждане на системата в клинична експлоатация. |  |  |
|  |  | 1.2. Обучение за работа с новата Верификационна и Онкологична Информационна система на място на минимум 15 човека за 4 работни дни. | брой | 1 |
|  |  | ЗАБЕЛЕЖКА: |  |  |
|  |  | 1. Предлаганата Верификационна и Онкологична Информационна система трябва да е напълно съвместима с използваната в здравното заведение лъчетерапевтична апаратура. |  |  |
|  |  | 2. Под софтуер да се разбира освен фирменият софтуер, предлаган от кандидата, така също и необходимата операционна система за работа на хардуера. |  |  |
|  |  | 3. Под технологично оборудване се разбира: 1. софтуерът, необходим за въвеждане в експлоатация и нормална работа на Верификационната и Онкологична Информационна система; 2. хардуерът, необходим за въвеждане в експлоатация и нормална работа на Верификационната и Онкологична Информационна система . |  |  |
|  |  | 4. Изграждането на вътрешната мрежа до конзола на стената е задължение на Възложителя. |  |  |
|  |  | Налична лъчетерапевтична апаратура в Клиниката по лъчелечение: |  |  |
|  |  | Роботизирана система за стереотактична радиохирургия | Cyber Knife M6 S/N C0395 |
|  |  | Линеен ускорител | Siemens Primus MID S/N 5774, V9.2.400-CCN, Oncology Workflow Solution |
|  |  | Планираща система | Elekta XiO® Release V 4.60.00.4 и Focal Server 4.51.00 |
|  |  | Планираща система | Multiplan V 5.3.0 Accuray |
|  |  | Верификационната и Онкологична Информационна система на отделението по Лъчелечение | Lantis Version 6.10 H4 |
|  |  | Административно-верификационна система - локална мрежа за обмен на лъчетерапевтична информация | Mosaiq version 2.60 |
|  |  | Компютър томограф | Siemens Somatom Definition Open 20 AS |
|  |  | Компютър томограф | Siemens Somatom Spirit Power 63440 |