Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  ХЕМОДИАЛИЗЕН АПАРАТ*

| 1 | Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията. |
| --- | --- |
| 2 | Да може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак. |
| 3 | Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа. |
| 4 | Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция. |
| 5 | Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия). |
| 6 | Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители. |
| 7 | Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане. |
| 8 | Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до мин. 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус. |
| 9 | Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на мин.450 мл/мин а тези за студена на мин.600 мл/мин. |
| 10 | Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция. |
| 11 | Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 85°С). |
| 12 | Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност от 1% и скорост от 0 до 4000 мл/час. И да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем. |
| 13 | Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност ≤ 0,5 мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система. |
| 14 | Да притежава ултразвуков въздушен детектор мин.22 мм. |
| 15 | Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия. |
| 16 | Да дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език, чрез натискане на бутони на панела. |
| 17 | Да притежава модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта Kt/V. |
| 18 | Да притежава контрол“ in vivo“ на клирънса на урея. |
| 19 | Да притежава контрол на натрия в плазмата. |
| 20 | Да притежава автоматично включване и провеждане на начален тест. |
| 21 | Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език. |
| 22 | Да притежава централизирано блокиране на ходовата част. |
| 23 | Да притежава блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор. |
| 24 | Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток. |
| 25 | Да може да преизчислява и изобразява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. |
| 26 | Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V |
| 27 | Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия |
| 28 | Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура. |
| 29 | Да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата. |
| 30 | Да притежават апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра |

* или еквиваленти на горепосочените характеристики