Техническо предложение образец

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Представлявано от : |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC; IBAN: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ДО

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД- Пловдив

бул. Пещерско шосе 66

гр. Пловдив 4002

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за  участие  в  публично състезание  за  възлагане  на обществена  поръчка  с  предмет: „ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов водоохлаждащ агрегат за нуждите на Клиника по клинична хематология, Клиника по Ендокринология и Клиника по Ревматология на  УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. „Васил Априлов“ №15а, гр. Пловдив»”

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с наименование „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов водоохлаждащ агрегат за нуждите на Клиника по клинична хематология, Клиника по Ендокринология и Клиника по Ревматология на  УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. „Васил Априлов“ №15а, гр. Пловдив».

Декларираме, че сме апознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и ППЗОП.

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

С настоящото потвърждаваме, че ще изпълним пълния предмет на процедурата в съответствие с приложимото национално законодателство и всички изисквания на Възложителя.

Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор;

Декларираме, че срокът на валидност на офертата ни е …………

Приемаме условията за заплащане на възнаграждението на обществената поръчка, а именно:

Плащането се извършва при условията на отложено плащане, по банков път не по-късно от 60 /шестдесет/ дни след доставката, въз основа на фактура, подписан приемо-предавателен протокол за доставка, протокол за въвеждане в експлоатация и пуск на новата система, съгласно условията, предвидени в договора.

В цената, която ще бъде заплатена от възложителя за изпълнението на поръчката, са включени всички разходи на изпълнителя по изпълнението на доставъчните и строително- монтажните дейности за изпълнение на предмета на поръчката, включително материали, труд, механизация, транспорт на материали и работници, доставка на обекта на необходимата техника, необходимите подготовителни и завършителни работи, почистване на обектите и извозване на строителните отпадъци.

Окончателната стойност на поръчката не може да надвиши сборът на:

1. Стойност за изпълнението на поръчката, посочена в ценовото предложение;

2. Разходи за евентуални непредвидени строителни дейности, които не могат да надвишават 10% от общата предложена цена за изпълнение на поръчката. Непредвидените  строителни работи не могат да надвишават така посочения обем и могат да се изразяват в същите или аналогични строителни дейности на заложените такива в техническото задание – строителни работи по електроинсталации, конструкции, ОВиК.

Заявяваме, че при изпълнение на поръчката /ще ползваме подизпълнител/ няма да ползваме подизпълнител.

Участието на подизпълнител ще възлиза на ………………на сто от общата цена, предложена за изпълнение на поръчката /попълва се при използване на подизпълнител/.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно Закона за обществените поръчки.

Приемаме да изпълним поръчката в срок от ………… календарни дни от възлагателно писмо на възложителя.

Предлагаме следните гаранционни срокове:

1. За предложения водоохлаждащ агрегат, в това всички възли и компоненти от него: ……………….. календарни месеца, считано от въвеждането в експлоатация на системата.

2. За изпълнените съпътстващи дейности и вложени материали предлагаме гаранционен срок от ………………. календарни месеца, като спрямо строително-монтажните работи, ако така предложения срок е по-къс от минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, се прилагат сроковете от наредбата.

В така предложения гаранционен срок се задължаваме да спазим изискванията за гаранционна поддръжка на обществената поръчка, а именно:

…………..

Предлагаме да изпълним следните доставки и дейности:

  - Част ОВиК

| No | Наименование | Мярка | К-во | Специфи- кация на участника | Доказване |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Част ОВК |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на термопомпен агрегат с въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат, Qохл=250.00kW, Nел=78.30кW при t⁰външ=+35⁰С, t⁰вд=7⁰С Qотпл=270.00kW, Nел=80.00кW при t⁰външ=+7⁰С, t⁰вд=45⁰С Максимално допустими размери Ш:В:Д: 3800×2130×2000, тегло: (работно)=2 600кг. | бр. | 1 | В тази част участниците излагат подробна спецификация на предложеното съоръжение, позволяваща пълна съпоставка и установяване на съответствие с всеки аспект от изискванията на възложителя. Изписват се също марка, модел и производител на предложения агрегат | Посочват се конкретните страници или други идентификатори на конкретни части от приложената документация, от които се установява наличието на посочените в спецификацията характеристики |  |
| 2 | Доставка и монтаж на буферен съд, 1000л., топлоизолиран δ=25мм, - Dn125 - 4бр. - Dn100 - 2бр. резерва - 1" - източване - 1/2" - термометър, манометър, обезвъздушаване | бр. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на сдвоена циркулационна помпа (работна и резервна) на първичен контур с дебит 50m3/h и напор 16м. в.ст. с работен диапазон на топло/студоносителя 4°C - 80°C | компл. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на сдвоена циркулационна помпа вторичен контур - клон вентилаторни конвектори ( работна и резервна ) с дебит G=50m3/h и напор H=14м. в.ст. | компл. | 1 |  |  |  |  |
|  | Окомплектовка на термопомпен агрегат |  |  |
| 1 | Фланец Dn100 Фланец Dn125 Стоманен преход Dn100/Dn125 Гумен компенсатор Dn125 Изключвател дебит "Flow switch" Спирателен вентил тип "Бътерфлай" Dn125 Спирателен вентил сферичен 1" А.О. в компл с спирателен вентил | компл. | 1 |
|  | Окомплектовка на буферен съд и циркулационна помпи |  |  |
| 1 | Фланец Dn50 Фланец Dn125 Стоманен преход Dn50/Dn125 Спирателен вентил тип "Бътерфлай" Dn125 Възвратен клапан Dn125 Филтър Dn125 | компл. | 1 |
|  | Общо за системата |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 150л. | бр. | 2 |
| 2 | Доставка и монтаж на предпазна клапа 1'' 0,5 - 6 bar | бр. | 2 |
| 3 | Доставка и монтаж на стоманена тръба Dn 125 | м.л. | 150 |
| 4 | Доставка и монтаж на стоманена тръба Dn 32 | м.л. | 15 |
| 5 | Доставка и монтаж на стоманени колена Dn 125 | бр. | 45 |
| 6 | Доставка и монтаж на група за автоматично допълване на ВОИ | бр. | 1 |
| 7 | Доставка и монтаж на топлоизолация за циркулационни помпи | бр. | 4 |
| 8 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума ф19х133 | м.л. | 150 |
| 9 | Обшивка, предпазна на външно трасе от поцинкована ламарина | м2 | 25 |
| 10 | Метална конструкция за укрепване и антивибрационни подложки | бр. | 1 |
| 11 | Първоначален пуск и настройка на термопомпeн агрегат | бр. | 1 |

В рамките на дейностите по тази част от предмета на поръчката ще изпълним:

- всички необходими дейности свързани с подвързването към системата за „ледена“ и кондензационна вода, инсталирани в сградата.

- Доставка на контролна и защитна автоматика съобразена с всички крайни изпълнителни възли на водоохлаждащия агрегат и съществуващата сградна автоматика.

- Доставка на необходимите проводници за новата контролна и защитна автоматика.

- Извършване на всички необходими дейности свързани с монтажа на доставената контролна и защитна автоматика, адаптирането й към работата на съществуващата сградна автоматика и програмирането й за оптимално икономична работа на водоохлаждащия агрегат.

- Извършване на всички необходими тестове, 72 часови ефективни проби на вече монтирания водоохлаждащ агрегат и допълнителни настройки.

- Извършване на всички не упоменати по горе дейности и доставка на резервни части, и консумативи, които възникнат в хода монтажните работи.

  - Част „Електроинсталации“

Електрозахранването на новия водоохлаждащ агрегат ще се изпълни от съществуващата касета на страна НН на ТП – 19, до касета на сграда „Вътрешни клиники“ с Кабел NAYY 3x185 + 95 мм2. От касета на „Вътрешни клиники“ до чилъра да се захрани по скара на таван с кабел СВТ 5х95мм2.

В това число ще изпълним следните дейности:

| No | Наименование | Мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Част: Електроинсталации |  |  |
| 1 | Доставка и изтегляне на кабел NAYY 3х185+95 в тръби през шахти | м.л. | 160 |
| 2 | Доставка и монтаж на двойни V-клеми (до240мм2) | бр. | 8 |
| 3 | Направа на разделка на кабел до 185мм2 | бр. | 4 |
| 4 | Ел. свързване на проводник до 185мм2 | бр. | 16 |
| 5 | Доставка и монтаж на кабелна скара 100х60 | м | 100 |
| 6 | Доставка и монтаж на капак за кабелна скара 100 | м | 100 |
| 7 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 5х95мм2 по скара | м | 100 |
| 8 | Направа на отвор в тухлен зид с 200х100 | бр. | 8 |
| 9 | Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф20 | м | 30 |
| 10 | Доставка и монтаж на СВТ 4х1,5 | м | 30 |
| 11 | Ел. свързване на захр. кабел на ел. помпи и сфазиране | бр. | 2 |
| 12 | Ел. свързване на захр. кабел към термопомпен агрегат и сфазиране | бр. | 1 |
| 13 | Ел. свързване на оперативен кабел към термопомпен агрегат | бр. | 2 |
| 14 | Доставка и полагане по скара на кабел СВТ 7х1 | м | 70 |
| 15 | Доставка и полагане по скара на кабел LiyCy 5х0,75 | м | 70 |
| 16 | Табло Автоматика - Управление на 2бр. Циркулационни помпи, синхронизиране с работата на термопомпения агрегат, Ръчен и автоматичен режим, индикации работни и аварийни режими (Доставка, монтаж, пуск и настройка) | бр. | 1 |
| 17 | Доставка и монтаж на СВТ 2х1 | м | 70 |
| 18 | Доставка, монтаж и настройка на сензор за поток на вода | бр. | 1 |

  - Част „Конструктивна“

В тази част от предмета на поръчката ще изпълним изграждане на монтажна площадка за термопомпения агрегат, в това число:

| No | Наименование | Мярка | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Част: Конструктивна |  |  |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка, разкъртване, товарене и извозване до депо | м2 | 6 |
| 2 | Изкоп на трошенокаменна настилка | м2 | 6 |
| 3 | Доставка и полагане на пясъчна възглавница и засипване на кабелни тръби | м3 | 2,50 |
| 4 | Доставка и полагане на гофрирани РVC тръби ф110 | м | 15 |
| 5 | Възстановяване на трошенокаменна настилка | м2 | 6 |
| 6 | Възстановяване на асфалтова настилка | м2 | 6 |
| 7 | Разбиване на парапет и стъпала | м3 | 12,5 |
| 8 | Товарене и извозване на строителни отпадъци до депо | м3 | 12,5 |
| 9 | Изкоп в ср.ск.почви за фундамент с дълбочина до 50см | м3 | 5 |
| 10 | Доставка и полагане на подложен бетон | м3 | 1 |
| 11 | Кофраж за фундамент с размери 3,40м/2,90м | м2 | 16 |
| 12 | Доставка и монтаж на армировка за фундамент | кг | 305 |
| 13 | Доставка и полагане на бетон клас С25/30 | м3 | 6 |
| 14 | Възстановяване на фасадата в частта на ст.б.стълбище с вароциментова мазилка и боядисване | м2 | 20 |

Задължаваме се да представим конструктивно становище за осигуряване на монтажна площадка, което да е да е придружено с чертежи, схеми и изчисления, които изясняват и обосновават приетото техническо решение.

Конструктивното становище ще съдържа указания за изпълнение и да предвижда изпълнението на всички видове СМР и дейности, необходими за реализацията, в т.ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително–монтажни и демонтажни работи, материали и изделия. Конструктивното становище ще предвиди синхронизирани с БДС материали и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешение за влагане в строителството, съгласно действащите нормативни изисквания. Изпълнението на СМР по конструктивното становище ще бъде наше задължение, което ние ще съблюдаваме стриктно.

- Качества на вложените материали:

Поемаме задължение да спазваме изискванията на възложителя за качество на вложените материали, в т.ч.:

  - Предложените от на компоненти трябва отговарят на нормите и стандартите, действащи в Република България.

  - Задължително всеки доставен продукт ще се придружава от декларация за произход и декларация за съответствие с изискванията на възложителя посочени в настоящото техническо задание.

По отношение на предложените от нас строителни работи поемам ангажимент и декларирам, че към момента на изпълнение на поръчката ще притежаваме всички необходими разрешения за съответната строителна дейност, регистрации и застраховки.

Задължаваме се в хода на изпълнение на поръчката да отговаряме на всички въпроси от страна на Възложителя поставени по телефон, факс или електронната поща свързани с нормалната и безаварийна работа на водоохлаждащия агрегат.

В случай на увреждане на каквато и да е част от сградата и инсталациите в нея в хода на изпълнение на поръчката от наша страна, задължаваме се да възстанови нанесените щети за наша сметка.

Задължаваме се да се съобразяваме със специфичния работен режим на работа на Клиника по Вътрешни болести и да не възпрепятствам нормалното й функциониране. Ще изпълняваме всички изисквания на Възложителя по отношение на пропускателния режим в обекта на Възложителя.

Техническото предложение се подписва и подпечатва от участника, а към него се прилагат предвидените документи, съгласно условията на поръчката, когато е приложимо.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Печат | __________________________ |