ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ

Медико-технически минимални задължителни изисквания:

Предназначение : за целите на гастроентереология.

Да притежава следните режими на работа:, Х – режим, Пулсов Доплер, Цветен Доплер,

Контрастно чувствителен режим на работа (CnTi)

Автоматична оптимизация на образните параметри в сивата скала и спектъра на Доплера с една команда

Техника за редуциране на зърнистите ултразвукови петна

Наличие на готови потребителски шаблони за рапорт и създаване на собствени такива

Създаването на собствени потребителски профили със индивидуални стартови настройки

Запис на данните (образи, доплер, кино), с възможност за по-късна донастройка на образните параметри при извикване на вече архивирани образи и измервания, в т.ч. образните параметри- Gain, TGC, Dynamic Range.

Да притежава вградени калкулационни пакети, позволяващи автоматично изчисление, рапорт и анализ на биометрични данни в зависимост от режима на работа.

Запис на клипове с висок брой кадри в секунда и продължителност не по-малка от 5 мин.и възможност за покадров анализ на по-късен етап.

Изисквания към конзолата:

Вграден LCD монитор 19“ с висок контраст и резолюция, със самостоятелни движения

Пултове за режими, периферни устройства и управление.

Потенциометри за TGC

Oперационна система базирана на Windows.

Запис на CD/ DVD и USB memory stick

Задължителна възможност за допълнително надграждане:

Непрекъснат Доплер (CW)

Цветен Тъканен Доплер

Анатомичен М-режим

3D режим в реално време

Кардиологичен секторен трансдюсер с минимален диапазон на работа 2-4 MHz

Окомплектовка на ехографа:

Kонвексен трансдюсер с минимален диапазон на работа 2-5 MHz

Биопсиен водач за многократна yпотреба към конвексния трансдюсер

Цифров чернобял термо-принтер